2008年新款 发明专利号:200710157015.9 1000滚筒式起沟机 新特点： 本机是专业针对工业纸板，灰纸板等各种纸板开V槽。 采用新型的输送纸板机构（自行车刹车原理） 把要开槽的纸板整个面包在（直径60厘米的）滚筒面上， 保证开槽的走位准确、没有偏差和开槽的直线性。具有高精度， 高速度、刀具耐用等特点。 性能： 1、开槽效果：没有毛边、没有灰尘、V槽面光滑。 2、环保节能：总耗电量3kw，开槽纸板下角料一根整条完好可回收（回收下角料收入能抵电费和刀具耗用）。 3、生产效率：手动送板速度8小时能生产10000只盒子左右。 4、刀具耐用：配有专用磨刀机（操作简单），磨一把刀只需1.5-2分钟。客户可自己磨刀。 5、可调节的刀具角度：两片独立的刀片用夹具固定，不同角度无需定做刀片，机器上可自行调节。 技术参数： 机器型号 加工纸板宽度 加工纸板长度 KL-1000-Ⅱ滚筒式起沟机 50-950mm 50-950mm 开槽间距 纸板厚度 0-830mm 0.8-3.6mm 同时开槽条数 开槽速度 8pieces one time 10-35m/min 需要马力 外型尺寸 整机重量 3.7Kw/380V L1500xW1400xH1600mm 1380Kg

产品名称: 1000-2滚筒式起沟机 产品编号: 1000-2滚筒式起沟机 产品规格: : 简介: 本机是专业针对工业纸板，灰纸板等各种纸板开V槽。采用新型的输送纸板机构（自行车刹车原理）把要开槽的纸板整个面包在（直径60厘米的）滚筒面上，保证开槽的走位准确、没有偏差和开槽的直线性。具有高精度，高速度、刀具耐用等特点。